150T电力机车技术要求

型号：ZG1500-150型150T电力机车

用途：工矿电机车

受 电 弓 电 压：DC 1500V

控制电源电压：DC 110V

轴排列形式：B0-B0-B0

总长度（车钩中心距）：20260mm

宽：3200mm

高：4780mm

车身重量： 150T

轴重：25t

最高时速 ：65km/h

轨距： 1435mm

动轮直径：1120mm

牵引功率：小时制2100Kw、长时制1860 Kw

轴距：2600 mm

轨距：1435mm

限界： 符合GB-146.1的要求

通过最小曲线半径：80m

制动方式： 电阻制动，空气制动

制动机： JZ-7 型制动机、手制动、配置风源净化装置

压缩机：螺杆泵压缩机（CN18-10T型）

电传动系统：直流斩波调压(IGBT斩波管)

正弓弓面至轨面高度：正弓收下:4770mm、升弓时5100-6500mm

旁弓弓面至轨面高度: 旁弓收下:4000mm、升弓时4045-4600mm

取暖电炉电源：110V（暖风炉）

司机室取暖形式：空调

机车灯：LED

其他配置：行车记录仪、电表、速度表、自动给油润滑、网压、电压、电流表数据记录及存储、电机温度报警、防空转提示